温岭市中医院南屏分院装修改造一期工程

竣工环境保护设施验收意见（废气、废水）先行

2018年1月31日，温岭市中医院南屏分院组织环评单位（浙江工业环保设计研究院有限公司）、验收监测单位（浙江尼傲环境监测有限公司台州分公司）、等单位以及三位专家召开了“温岭市中医院南屏分院装修改造一期工程竣工环境保护设施验收会”，并成立了验收工作组（验收组名单附后）。与会专家和代表对本项目的环保设施进行现场检查，验收工作组听取了建设单位环保执行情况的汇报、验收监测单位竣工验收调查情况的汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

温岭市中医院南屏分院建设地点为温岭市太平街道南屏路，建设内容为：建设内容为装修改造面积9130平方米，新增床位200个。

2014年4月，温岭市中医院南屏分院委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制完成了《温岭市中医院南屏分院装修改造工程环境影响报告书》。2014年4月，温岭市环境保护局以温环审[2014]62号文对本项目环评报告书进行了批复。

本次验收范围为：装修改造面积9130平方米，新增床位103个

程变更情况：该工程建设地点、建设内容与环评基本一致。

# 三、环境保护设施落实情况

根据企业提供的验收总结材料和现场检查结果：

1、废水

本项目废水主要为医疗废水、生活污水。项目已实施雨污分流、清污分流。雨水收集后进入雨水管网后排入附近水体；生活污水经化粪池预处理后和医疗废水进入院区内污水处理设施处理达标后纳入污水管网再经过温岭市污水处理厂处理后排放。

2、废气

本项目废气主要为污水处理站废气，废气通过光催化氧化后高空排放；食堂已安装油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后屋顶高空排放。

# 五、验收监测结果

根据浙江尼傲环境监测有限公司提供的“浙尼傲监测（2017）第0198号”监测报告，结果如下：

# 1、废水

本项目废水主要为医疗废水及生活污水，经预处理后接入市政污水管网的城市污水处理厂集中达标处理后排放，废水排入污水处理厂的废水标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。根据监测结果，经处理后的废水均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的标准。

# 2、废气

监测期间，污水处理站恶臭、硫化氢、恶臭有组织的排放浓度和排放速率及无组织的浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的要求。

本项目不需设置大气环境防护距离，但污水处理站需设置50m的卫生防护距离。

# 3、总量控制

先行项目实际废水排放量为55960t/a，化学需氧量1.18t/a，氨氮0.026t/a，符合环评批复废水污染物总量控制指标要求（环评总量控制指标：CODcr（排外环境）4.2t/a，NH3-N（排外环境）0.63t/a）。

# 六、验收结论

温岭市中医院南屏分院先行项目装修改造面积9130平方米，新增床位103个，较好的执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，建立了各类完善的环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，总量符合环评及批复要求，符合环境保护设施验收要求，验收工作组原则同意本项目先行通过环境保护设施验收。

# 七、建议和要求

1、按规范要求编写验收报告，细化工程变化情况说明。核实工况调查。完善废水收集方案及废水的处理工艺、参数的概况说明以及效率及达标说明。补充“以新带老”整改落实情况说明。

2、完善污水处理站废气收集方案、处理工艺、参数及处置效率。完善附图附件（雨水、污水管网图等）。核实排气筒高度。补测废气处理设施效率监测。核实废气监测风量及特征污染因子的监测。

3、加强环境保护设施运行的日常管理，确保各类污染物稳定达标排放。

2018年1月31日